## Slide 1: 2017年度 創造設計第二 第7班 ポスターセッション 櫻井 元貴(班長) 山本 大起(会計) 横尾 賢治(PM) 西角 哲(記録)
アームを工夫したメリットよりもサーボを使わなかったデメリットの方が大きかった.
ルールの確認を怠ったために，戦略の幅が狭まってしまった．
ライントレースの精度を向上させる工夫をするべきだった．
フィードバック制御中心の設計を意識するべきだった．(memo ミスは大体フォワード制御しているところで起きている.)
3位
1回目 0点
黒ラインの検知ができず
2回目 0点
キャタピラが外れて得点できず
3回目 0点(橙11,白12)
1機はライントレースを失敗，1機はアームの上が
り不足により，旋回に失敗．
ライントレースで確実に10点を取る
前後2つずつ搭載されたフォトリフレクタによる制御が主.黒ラインをたどって移動.
直進の際は2つのフォトリフレクタを、旋回の際には、左右どちらか1つを用いた.
“アームの操作”と”旋回開始時”に時間によるFF制御を行った.
センサのノイズ対策にRCフィルタを用いた.
状態遷移:
STATE_A:スタート→ボール回収
STATE_B:回収→倉庫で放出
2台とも同じプログラムを使用.
製作時間短縮のために2台とも同じ設計
バケットに球を積載し輸送
マイコンボードはVS-WRC003LVを使用
チュートリアルで作成したモータドライバ回路と
フォトリフレクタ回路をそれぞれ2つ搭載
倉庫の段差を乗り越えるための補助輪
マイコン
マイコンがリセットしないよう別の電池から
マイコンへ電源供給
アーム
アームとバケットの回転角を1つのモータで制御
小さい面積で大量の球の輸送を実現し吐き出しも容易
バケット
様々な形状や大きさのバケットを試作し検証
ライントレースの精度の範囲内で確実に9個の球を積載可
バケット
アーム駆動用モータ
アーム
補助輪
マシン紹介
戦略
試合結果
プログラム
フォトリフレクタ
回路
反省点
4節のリンク機構により、モータの1回転を必要な角度に制限した.